# 各种集装箱内外尺寸

| 柜 型 | 集装箱内部尺寸 | 门框内径尺寸 | 顶部开顶尺寸 | 空柜重量 | 内部容量 | 装货重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20' 普通柜 | 长: 5,919 mm 宽: 2,340 mm 高: 2,380 mm | W: 2,286 mm H: 2,278 mm |  | 4,189 LBS 1,900 KGS | 1,165 CU.FT 33.0 CBM | 48,721 LBS 22,100 KGS |
| 40' 普通柜 | 长: 12,045 mm 宽: 2,309 mm 高: 2,379 mm | W: 2,289 mm H: 2,278 mm |  | 6,799 LBS 3.084 KGS | 2,377 CU.FT 67.3 CBM | 60,397 LBS 27,396 KGS |
| 40' 高柜 | 长: 12,056 mm 宽: 2,309 mm 高: 2,684 mm | W: 2,340 mm H: 2,585 mm |  | 6,393 LBS 2,900 KGS | 2,648 CU.FT 76.0 CBM | 65,256 LBS 29,600 KGS |
| 45' 高柜 | 长: 13,582 mm 宽: 2,347 mm 高: 2,690 mm | W: 2,340 mm H: 2,585 mm |  | 8,598 LBS 3,900 KGS | 3,026 CU.FT 85.7 CBM | 63,052 LBS 28,600 KGS |
| 20' 冷冻柜 | 长: 5,428 mm 宽: 2,266 mm 高: 2,240 mm | W: 2,286 mm H: 2,188 mm |  | 6,482 LBS 2,940 KGS | 971 CU.FT 27.5 CBM | 53,043 LBS 24,060 KGS |
| 40' 冷冻柜 | 长: 11,207 mm 宽: 2,246 mm 高: 2,183 mm | W: 2,216 mm H: 2,188 mm |  | 10,670 LBS 4,840 KGS | 1,939 CU.FT 54.9 CBM | 56,526 LBS 25,640 KGS |
| 40' 高冷冻柜 | 长: 11,628 mm 宽: 2,294 mm 高: 2,509 mm | W: 2,290 mm H: 2,509 mm |  | 9,766 LBS 4,430 KGS | 2.363 CU.FT 66.9 CBM | 61,883 LBS 28,070 KGS |
| 45' 高冷冻柜 | 长: 13,102 mm 宽: 2,294 mm 高: 2,509 mm | W: 2,290 mm H: 2,509 mm |  | 11,464 LBS 5,200 KGS | 2,663 CU.FT 75.4 CBM | 60,186 LBS 27,300 KGS |
| 20' 开顶柜 | 长: 5,919 mm 宽: 2,430 mm 高: 2,286 mm | W: 2,286 mm H: 2,251 mm | L: 5,425 mm W: 2,222 mm | 4,793 LBS 2,174 KGS | 1,116 CU.FT 31.6 CBM | 48,117 LBS 21,826 KGS |
| 40' 开顶柜 | 长: 12,043 mm 宽: 2,340 mm 高: 2,272 mm | W: 2,279 mm H: 2,278 mm | L: 11,585 mm W: 2,162 mm | 9,480 LBS 4,300 KGS | 2,260 CU.FT 64.0 CBM | 57,720 LBS 26,181 KGS |
| 20' 平板柜 | 长: 5,662 mm 宽: 2,438 mm 高: 2,327 mm |  |  | 5,578 LBS 2,530 KGS |  | 47,333 LBS 21,470 KGS |
| 20' 可折式平板柜 | L: 5,946 mm W: 2,216 mm H: 2,233 mm |  |  | 6,393LBS 2,900 KGS |  | 59,745 LBS 27,100 KGS |
| 40' 平板柜 | L: 12,080 mm W: 2,438 mm H: 2,103 mm |  |  | 12,081 LBS 5,480 KGS |  | 55,115 LBS 25,000 KGS |
| 40' 可折式平板柜 | L: 12,080 mm W: 2,126 mm H: 2,043 mm |  |  | 12,787 LBS 5,800 KGS |  | 64,374 LBS 29,200 KGS |